Prilog IV
Tehničke specifikacije
PREDMET NABAVE: prijevozno sredstvo u cestovnom prometu (dostavno vozilo - nije za dostavu obroka)
Evidencijski broj nabave: JN120/2025
Vrsta vozila – DOSTAVNO VOZILO (NIJE ZA DOSTAVU OBROKA)
KOLIČINA: 1 kom
U tablici su navedene obavezne tehničke specifikacije motornog vozila. UPUTE za ispunjavanje tablice A. OSNOVNI PODACI 1. U stupac „PONUĐENO“ ponuditelj upisuje ponuđeno. UPUTE za ispunjavanje tablice B. MOTOR, C. OBLIK VOZILA, D. OSTALO 1. U stupac "PONUĐENO" - podstupac "Upisati DA/NE", ponuditelj upisuje DA za slučaj da ponuđeno podržava određeni zahtjev ili NE za slučaj da ponuđeno ne podržava određeni zahtjev. 2. U stupac "PONUĐENO" - podstupac "Ponuđena specifikacija", ako je zahtjev definiran s od – do, min, max ili ako je ponuđeno jednakovrijedno – upisati točne karakteristike ponuđenog.
Tehničke specifikacije vozila	PONUĐENO

A. OSNOVNI PODACI
Marka vozila
Tip vozila – dostavno vozilo (nije za dostavu obroka)
Godina proizvodnje: min 2024. godina
Vrsta goriva
Tehničke specifikacije vozila	PONUĐENO
	Upisati DA/NE	'Ponuđena specifikacije (Ako je zahtjev definiran s od-do, min, max ili ako je ponuđeno jednakovrijedno: upisati točne karakteristike ponuđenog)''
B. MOTOR
Novo vozilo
Snaga kW: min. 75-96
Mjenjač: ručni, min. 5 /6 brzina
WLTP ili jednakovrijedno (g/km): do 270
Zapremnina motora (ccm): min 1600
Norma: EURO 6 ili jednakovrijedno
C. OBLIK VOZILA
Oblik karoserije : osobno/teretno vozilo
Broj vrata: min 3 - max 5
Međuosovinski razmak min 2,60 m, dužina vozila min 4,8m, volumen teretnog prostora min 4 m3, utovarna duljina min 2m
Broj sjedala: min 3 – max 5
Upravljač na lijevoj strani
Kategorija vozačke dozvole: B
D. OSTALO
ABS - sustav protiv blokiranja kotača
Kapacitet spremnika za gorivo: min. 40 l
Klima uređaj, servo volan, ABS
Vozačevo sjedalo podesivo po visini
Daljinsko središnje zaključavanje
Sigurnosni pojasevi za sva sjedala
Električno podizanje prednjih stakala
Svjetla za maglu
Vozačev i suvozačev zračni jastuk
Osvjetljenje putničkog i tovarnog prostora
Putno računalo
Autoradio sa zvučnicima
Napomena: Ponuda uključuje i ostalu nespecificiranu opremu koja je ugrađena u vozilo iz serijskog proizvodnog programa.

        M.P. (Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja